# Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

# Полтавський національний педагогічний університет

# імені В.Г.Короленка

# Факультет технологій та дизайну

# Кафедра виробничо-інформаційних технологій

# та безпеки життєдіяльності

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Збірник індивідуальних завдань до контрольних робіт

з прикладами розв’язування для студентів

денної та заочної форм навчання

спеціальностей “Технологічна освіта” та  “Професійне навчання”

# Полтава – 2011

УДК 621.01(075)-057.875

ББК 30.12р30

К 64

Кондель В. М. Технічна механіка : збірник індивідуальних завдань до контрольних робіт з прикладами розв’язування для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей “Технологічна освіта” та  “Професійне навчання” / В. М. Кондель, А. М. Хлопов. – Полтава: ПНПУ, 2011. – 28 с.

Збірник містить сім завдань з 30 варіантами та відповідними прикладами їх розв’язування і призначений для виконання залікових контрольних та розрахунково-графічних робіт з курсу «Технічна механіка» студентами денної та заочної форм навчання спеціальностей “Технологічна освіта” та  “Професійне навчання”.

Рецензенти:

Семко О.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Руденко О.П. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Відповідальний за випуск: Титаренко В.П., декан факультету технологій та дизайну, професор, доктор педагогічних наук

Редактор: доцент Григор’єва О.О.

Збірник рекомендований до друку Вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

(протокол № 	від 			2011 р.)

ЗМІСТ

| Загальні відомості про завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| --- | --- |
| Завдання № 1. Розтяг і стиск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| Приклад виконання завдання № 1. Розтяг і стиск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| Завдання № 2. Згинання (двоопорна балка). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| Приклад виконання завдання № 2. Згинання (двоопорна балка). . . . . . . . . . | 9 |
| Завдання № 3. Згинання (консольна балка). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| Приклад виконання завдання № 3. Згинання (консольна балка). . . . . . . . . | 13 |
| Завдання № 4. Кручення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Приклад виконання завдання № 4. Кручення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Завдання № 5. Згинання з крученням. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| Приклад виконання завдання № 5.Згинання з крученням. . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Завдання № 6. Структурний аналіз механізмів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Приклад виконання завдання № 6. Структурний аналіз механізмів. . . . . . . | 20 |
| Завдання № 7. Кінематичний аналіз механізмів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Приклад виконання завдання № 7. Кінематичний аналіз механізмів. . . . . . | 24 |
| Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . | 28 |

Загальні відомості про завдання

Розділи «Опір матеріалів» та «Теорія механізмів та машин» є складовими частинами дисципліни «Технічна механіка», яка є теоретичною базою фахової підготовки вчителя освітньої галузі «Технології», зокрема, для спеціальностей «Технологічна освіта» та «Професійне навчання».

Основними завданнями вивчення курсу є:

- набуття майбутнім вчителем знань, умінь та навичок, необхідних для засвоєння спеціальних технічних дисциплін, що дають йому можливість  на достатньому методичному рівні проводити заняття з освітньої галузі «Технології» та керувати роботою технічних гуртків;

- розширення знань з опору матеріалів та теорії механізмів та машин дає можливість збагачувати заняття політехнічним змістом, що значно підвищує зацікавленість учнів до предмету;

- розвиток творчого мислення майбутніх фахівців технологічної освіти та професійного навчання.

Результатами вивчення курсу є розуміння студентами таких понять:

- напружений стан деталей машин та елементів споруд;

- міцність та жорсткість елементів конструкцій та деталей машин;

- епюри згинальних моментів та поперечних сил;

- структурний та кінематичний аналіз важільних механізмів.

Після опанування курсу студент повинен уміти:

- виконувати розрахунки на  міцність та жорсткість елементів конструкцій та деталей машин;

- будувати епюри поперечних сил та згинальних моментів;

- перевіряти умови міцності та жорсткості підібраних перерізів елементів;

- проводити структурний аналіз важільних механізмів;

- визначати кінематичні характеристики точок та ланок механізму за планами швидкостей та прискорень.

Специфікою вивчення предмету на заочному відділенні є виконання залікових домашніх контрольних робіт та захист їх на занятті в аудиторії. Для цього навчальним планом передбачена значна кількість годин самостійної та індивідуальної роботи.

Запропонований збірник містить сім завдань залікових контрольних та розрахунково-графічних робіт з 30 варіантами та відповідними прикладами їх розв’язування та оформлення, а також перелік рекомендованої основної та додаткової літератури.

Збірник охоплює весь матеріал п’ятого семестру вивчення курсу денної та заочної форм навчання та відповідає програмі для технічних спеціальностей педагогічних університетів.

Завдання № 1. Розтяг і стиск

Визначити напруження в тросі (стержні) АС, якщо площа його поперечного перерізу дорівнює ААС. Визначити з умови міцності діаметр троса (стержня) ВС, якщо допустиме напруження становить , вага вантажу – G, а кути – і .

| Схема | № варіанта | Кути, град | ААС, см2 | G, кН | , МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 45 | 60 | 10 | 50 | 180 |
|  | 6 | 60 | 30 | 7 | 40 | 160 |
|  | 11 | 30 | 45 | 5 | 30 | 140 |
|  | 16 | 45 | 30 | 6 | 25 | 120 |
|  | 21 | 60 | 60 | 3 | 10 | 100 |
|  | 26 | 45 | 45 | 4 | 20 | 150 |
|  | 2 | 60 | 90 | 5 | 40 | 180 |
|  | 7 | 45 | 120 | 10 | 60 | 160 |
|  | 12 | 30 | 135 | 4 | 30 | 140 |
|  | 17 | 45 | 150 | 8 | 50 | 120 |
|  | 22 | 30 | 90 | 6 | 20 | 100 |
|  | 27 | 60 | 120 | 7 | 70 | 150 |
|  | 3 | 45 | 60 | 20 | 10 | 12 |
|  | 8 | 30 | 45 | 50 | 20 | 10 |
|  | 13 | 60 | 30 | 25 | 5 | 8 |
|  | 18 | 45 | 45 | 100 | 30 | 6 |
|  | 23 | 30 | 60 | 60 | 40 | 14 |
|  | 28 | 60 | 45 | 80 | 60 | 9 |
|  | 4 | 30 | – | 10 | 15 | 160 |
|  | 9 | 45 | – | 15 | 30 | 140 |
|  | 14 | 60 | – | 20 | 40 | 120 |
|  | 19 | 30 | – | 8 | 20 | 100 |
|  | 24 | 45 | – | 25 | 50 | 80 |
|  | 29 | 60 | – | 30 | 70 | 180 |
|  | 5 | 30 | 90 | 10 | 40 | 180 |
|  | 10 | 45 | 60 | 15 | 30 | 160 |
|  | 15 | 60 | 60 | 20 | 50 | 140 |
|  | 20 | 45 | 45 | 5 | 10 | 120 |
|  | 25 | 30 | 75 | 10 | 20 | 100 |
|  | 30 | 60 | 45 | 25 | 70 | 80 |

Приклад виконання завдання № 1.

Розтяг і стиск

| Рис. 1.1 | Визначити напруження в стержні АС, якщо площа його поперечного перерізу дорівнює 25 см2. Визначити з умови міцності діаметр троса ВС, якщо допустиме напруження становить 170 МПа, вага вантажу – 60 кН, а кути і – відповідно 450 і 750 (рис. 1.1). |
| --- | --- |

Р і ш е н н я

Стержень АС працює на стиск, а трос ВС – на розтяг. Визначимо зусилля в стержні NAC та в тросі NBC одним з трьох способів.

| Рис. 1.2 | 1. Аналітичний метод. Збіжну плоску систему сил розташовуємо в координатній системі XOY (рис. 1.2). Умовою рівноваги цієї системи сил є вирішення системи рівнянь: ; (1) , (2) де і – суми проекцій всіх сил відповідно на осі X і Y: ; (1) .(2) |
| --- | --- |

З першого рівняння , а з другого –

, де ; .

81,96 кН; 73,48 кН.

2. Графоаналітичний метод. Ескізно будуємо силовий трикутник, сторонами якого є вектори, що відповідають вазі вантажу  та зусиллям і (рис. 1.3).

За теоремою синусів , звідки ;

; 81,96 кН; 73,48 кН.

| Рис. 1.3 | Рис. 1.4 |
| --- | --- |

3. Графічний метод. Будуємо в масштабі (наприклад, в 1 см –10 кН) силовий трикутник (рис. 1.4): спочатку вектор, що відповідає відомій вазі вантажу , а потім через початок і кінець цього вектора проводимо прямі, паралельні відповідно лініям дії зусиль і. Вимірявши довжини отриманих векторів, за масштабом визначаємо невідомі зусилля: = 82 кН, = 73 кН.

Напруження в стержні АС визначаємо за відомою формулою:

;  МПа.

За умовою міцності , де , визначаємо діаметр троса ВС ; м.

Приймаємо трос мм. Перевіримо умову міцності

МПа <= 170 МПа.

Оскільки умова міцності виконується, остаточно приймаємо трос діаметром 24 мм.

Завдання № 2. Згинання (двоопорна балка)

На дерев’яну балку діють рівномірно розподільне навантаження  та зосереджена сила . Побудувати епюри Q і М, підібрати круглий та прямокутний ( перерізи балки та вибрати оптимальний з них, якщо допустиме напруження .

| Схема | № варіанта | Розміри, м | , кН/м | , кН | , МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 20 | 6 |
|  | 6 | 3 | 2 | 2 | 20 | 10 | 7 |
|  | 11 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 8 |
|  | 16 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 |
|  | 21 | 4 | 2 | 4 | 20 | 40 | 10 |
|  | 26 | 2 | 4 | 2 | 10 | 30 | 11 |
|  | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | 6 |
|  | 7 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 7 |
|  | 12 | 3 | 2 | 2 | 20 | 20 | 8 |
|  | 17 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 9 |
|  | 22 | 3 | 3 | 2 | 20 | 30 | 10 |
|  | 27 | 3 | 4 | 3 | 10 | 30 | 11 |
|  | 3 | 4 | 2 | – | 10 | 20 | 6 |
|  | 8 | 6 | 3 | – | 10 | 30 | 7 |
|  | 13 | 2 | 3 | – | 20 | 20 | 8 |
|  | 18 | 3 | 3 | – | 30 | 20 | 9 |
|  | 23 | 3 | 4 | – | 20 | 10 | 10 |
|  | 28 | 3 | 2 | – | 20 | 30 | 11 |
|  | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 20 | 6 |
|  | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 30 | 7 |
|  | 14 | 2 | 4 | 1 | 20 | 10 | 8 |
|  | 19 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 | 9 |
|  | 24 | 1 | 4 | 3 | 20 | 30 | 10 |
|  | 29 | 1 | 6 | 1 | 10 | 40 | 11 |
|  | 5 | 2 | 2 | – | 20 | 10 | 6 |
|  | 10 | 4 | 2 | – | 10 | 10 | 7 |
|  | 15 | 5 | 3 | – | 10 | 30 | 8 |
|  | 20 | 2 | 4 | – | 20 | 20 | 9 |
|  | 25 | 6 | 4 | – | 10 | 20 | 10 |
|  | 30 | 3 | 1 | – | 20 | 40 | 11 |

Приклад виконання завдання № 2.

Згинання (двоопорна балка)

| Рис. 2.1 | На дерев’яну балку діють рівномірно розподільне навантаження кН/м та зосереджена сила кН (рис. 2.1). Побудувати епюри Q і М, підібрати круглий та прямокутний ( перерізи балки та вибрати оптимальний з них, якщо розміри балки м, м, м, а допустиме напруження складає = 12 МПа. |
| --- | --- |

Р і ш е н н я

| Рис. 2.2 | Визначаємо опорні реакції з наступних рівнянь: ; , звідки ; , звідки Виконаємо перевірку правильності значень опорних реакцій з умови (рис. 2.2): ; . Для побудови епюр Q і М розкладаємо балку на три ділянки СА, АD та ВD і складаємо функціональні залежності для кожної з них. Ділянка СА має межі (м). Тоді . Знак „–”, оскільки розподільне навантаження намагається обертати балку проти руху годинникової стрілки. |
| --- | --- |

. Знак „–”, оскільки момент згинає балку так, що верхня частина поперечного перерізу балки розтягнута, а нижня – стиснута.

При 			і 	.

м	кН;	кН·м.

Аналогічно, для ділянки АD: 	(м).

;	.

При  м	кН;

кН·м.

При  м	кН;

кН·м.

Оскільки , максимальне значення моменту визначаємо з умови . Тоді ; м

і  кН·м.

Для ділянки ВD :		(м).

кН;		;

при 	;	м	 кН·м.

Будуємо в масштабі епюри Q (в 1 см – 20 кН) і М (в 1 см – 20 кН·м).

Перерізи балки добираємо з умови міцності при згинанні:

,

де – максимальний за модулем момент, який діє на балку;

– осьовий момент опору, який для круглого перерізу складає , звідки і м.

Попередньо приймаємо см. Тоді площа круглого поперечного перерізу  і см2.

Аналогічно, для прямокутного ( перерізу

і ; м.

Приймаємо см. Тоді см і площа прямокутного перерізу складає ; см2.

Порівнюючи  і , маємо . Це означає, що з двох перерізів оптимальним є прямокутний, який за площею менший від круглого на 35,4 %.

Виконаємо перевірку міцності для обох перерізів:

- для круглого ;

МПа < МПа;

- прямокутного ;

МПа < МПа.

Оскільки в обох випадках умова міцності виконується, остаточно приймаємо дерев’яну балку прямокутного перерізу з розмірами сторін  21х42 см.

Завдання № 3. Згинання (консольна балка)

На дерев’яну балку діють рівномірно розподільне навантаження  та зосереджена сила . Побудувати епюри Q і М та підібрати квадратний переріз балки, якщо допустиме напруження .

| Схема | № варіанта | Розміри, м | , кН/м | , кН | , МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 20 | 10 | 6 |
|  | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | 7 |
|  | 11 | 1 | 2 | 10 | 30 | 8 |
|  | 16 | 4 | 1 | 10 | 10 | 9 |
|  | 21 | 3 | 2 | 20 | 20 | 10 |
|  | 26 | 1 | 3 | 20 | 30 | 11 |
|  | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 6 |
|  | 7 | 2 | 4 | 10 | 10 | 7 |
|  | 12 | 2 | 1 | 20 | 10 | 8 |
|  | 17 | 4 | 2 | 10 | 20 | 9 |
|  | 22 | 2 | 3 | 10 | 30 | 10 |
|  | 27 | 1 | 3 | 20 | 30 | 11 |
|  | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 |
|  | 8 | 2 | 2 | 10 | 20 | 7 |
|  | 13 | 2 | 1 | 20 | 20 | 8 |
|  | 18 | 3 | 2 | 20 | 10 | 9 |
|  | 23 | 2 | 4 | 10 | 30 | 10 |
|  | 28 | 1 | 3 | 20 | 30 | 11 |
|  | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 |
|  | 9 | 2 | 2 | 10 | 20 | 7 |
|  | 14 | 1 | 2 | 20 | 10 | 8 |
|  | 19 | 2 | 3 | 20 | 20 | 9 |
|  | 24 | 3 | 2 | 10 | 30 | 10 |
|  | 29 | 1 | 3 | 20 | 30 | 11 |
|  | 5 | 1 | 1 | 10 | 20 | 6 |
|  | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 |
|  | 15 | 2 | 1 | 20 | 30 | 8 |
|  | 20 | 1 | 2 | 20 | 20 | 9 |
|  | 25 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 |
|  | 30 | 3 | 1 | 10 | 30 | 11 |

Приклад виконання завдання № 3.

Згинання (консольна балка)

| Рис. 3.1 | На дерев’яну балку діють рівномірно розподільне навантаження кН/м та зосереджена сила кН (рис. 3.1). Побудувати епюри Q і М та підібрати квадратний переріз балки, якщо м, м, а допустиме напруження складає = 12 МПа. |
| --- | --- |

Р і ш е н н я

| Рис. 3.2 | Для консольної балки опорні реакції можна не визначати, якщо розрахунки та побудову епюр Q і М проводити з вільного кінця балки, яку розкладаємо на три ділянки AB, BC і CD (рис. 3.2). Ділянка AB має межі (м). Тоді . Знак „–”, оскільки розподільне навантаження намагається обертати балку проти руху годинникової стрілки. . Знак „–”, оскільки момент згинає балку так, що верхня частина поперечного перерізу балки розтягнута, а нижня – стиснута. При і . м кН; кН·м. Аналогічно, для ділянки ВС: (м). |
| --- | --- |

;	.

При  м	кН;

кН·м.

При  м	кН;

кН·м.

Оскільки , екстремальне значення моменту визначаємо з умови . Тоді ; м

і .

Для ділянки CD :		(м).

кН;	;

при м	кН·м;

м	 кН·м.

Будуємо в масштабі епюри Q (в 1 см – 10 кН) і М (в 1 см – 10 кН·м).

Квадратний переріз балки добираємо з умови міцності при згинанні:

,

де – максимальний за модулем момент, який діє на балку;

– осьовий момент опору, який для квадратного перерізу складає , де – сторона квадрата,

звідки і м.

Попередньо приймаємо см. Виконаємо перевірку міцності для даного перерізу:

;

МПа < МПа.

Оскільки умова міцності виконується, остаточно приймаємо дерев’яну балку квадратного перерізу із стороною 28 см.

Завдання № 4. Кручення

Визначити діаметр  суцільного вала з умов міцності та жорсткості, якщо на нього діють крутні моменти , ,  та . Для матеріалу вала допустиме напруження , допустимий відносний кут закручування , а модуль зсуву МПа.

| Схема | № варі-анта | Крутні моменти, кН∙м | , МПа | , град/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | М4 |  |  |
|  | 1 | 0,6 | 1,1 | 2,8 | 1,1 | 40 | 0,1 |
|  | 6 | 1,6 | 0,4 | 3,5 | 1,5 | 40 | 0,15 |
|  | 11 | 1,0 | 0,7 | 4,2 | 2,5 | 40 | 0,2 |
|  | 16 | 1,4 | 1,0 | 4,8 | 2,4 | 40 | 0,25 |
|  | 21 | 0,8 | 2,9 | 5,6 | 1,9 | 40 | 0,3 |
|  | 26 | 1,3 | 2,7 | 5,3 | 1,3 | 40 | 0,4 |
|  | 2 | 2,2 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 50 | 0,1 |
|  | 7 | 3,1 | 2,1 | 1,8 | 0,8 | 50 | 0,15 |
|  | 12 | 1,2 | 3,4 | 0,5 | 2,7 | 50 | 0,2 |
|  | 17 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 1,8 | 50 | 0,25 |
|  | 22 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 1,2 | 50 | 0,3 |
|  | 27 | 2,7 | 0,8 | 3,8 | 1,9 | 50 | 0,4 |
|  | 3 | 0,5 | 2,4 | 3,4 | 1,5 | 60 | 0,1 |
|  | 8 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 1,9 | 60 | 0,15 |
|  | 13 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 60 | 0,2 |
|  | 18 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 2,0 | 60 | 0,25 |
|  | 23 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 60 | 0,3 |
|  | 28 | 1,4 | 2,3 | 4,2 | 3,3 | 60 | 0,4 |
|  | 4 | 0,4 | 2,6 | 1,2 | 1,8 | 70 | 0,1 |
|  | 9 | 3,1 | 0,7 | 2,0 | 1,8 | 70 | 0,15 |
|  | 14 | 1,4 | 2,4 | 0,7 | 3,1 | 70 | 0,2 |
|  | 19 | 2,7 | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 70 | 0,25 |
|  | 24 | 1,2 | 1,9 | 0,3 | 2,8 | 70 | 0,3 |
|  | 29 | 0,9 | 3,4 | 2,7 | 1,6 | 70 | 0,4 |
|  | 5 | 1,1 | 4,1 | 1,2 | 1,8 | 80 | 0,1 |
|  | 10 | 3,2 | 5,8 | 0,4 | 2,2 | 80 | 0,15 |
|  | 15 | 0,8 | 3,9 | 0,4 | 2,7 | 80 | 0,2 |
|  | 20 | 3,7 | 6,2 | 2,0 | 0,5 | 80 | 0,25 |
|  | 25 | 1,3 | 2,9 | 0,9 | 0,7 | 80 | 0,3 |
|  | 30 | 0,7 | 4,6 | 2,3 | 1,6 | 80 | 0,4 |

Приклад виконання завдання № 4.

Кручення

Визначити діаметр  суцільного вала з умов міцності та жорсткості, якщо на нього діють крутні моменти  кН·м,  кН·м,  кН·м та  кН·м (рис. 4). Для матеріалу вала допустиме напруження МПа, допустимий відносний кут закручування град/м, а модуль зсуву МПа.

| Рис.4 | Р і ш е н н я За умовою міцності , де – полярний момент опору, звідки ; м. За умовою міцності приймаємо вал діаметром 60 мм. За умовою жорсткості , |
| --- | --- |

де  – полярний момент інерції, звідки ;

у формулу підставляємо не в град/м, а в рад/м, тобто

град/м =  рад/м.

м.

За умовою жорсткості приймаємо вал діаметром 95 мм.

Таким чином, враховуючи умови міцності та жорсткості, остаточно приймаємо вал діаметром 95 мм.

Завдання № 5. Згинання з крученням

Суцільний стальний вал круглого поперечного перерізу навантажений в небезпечному перерізі згинальним  і крутним  моментами. Визначити діаметр вала з умови міцності за третьою та четвертою теоріями міцності, якщо допустиме напруження .

| № варіанта | ,кН·м | ,кН·м | , МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6 | 60 |
| 2 | 7 | 6 | 70 |
| 3 | 9 | 6 | 80 |
| 4 | 11 | 6 | 90 |
| 5 | 13 | 6 | 100 |
| 6 | 7 | 8 | 60 |
| 7 | 9 | 8 | 70 |
| 8 | 11 | 8 | 80 |
| 9 | 13 | 8 | 90 |
| 10 | 5 | 8 | 100 |
| 11 | 9 | 10 | 60 |
| 12 | 11 | 10 | 70 |
| 13 | 13 | 10 | 80 |
| 14 | 5 | 10 | 90 |
| 15 | 7 | 10 | 100 |
| 16 | 11 | 12 | 60 |
| 17 | 13 | 12 | 70 |
| 18 | 5 | 12 | 80 |
| 19 | 7 | 12 | 90 |
| 20 | 9 | 12 | 100 |
| 21 | 13 | 14 | 60 |
| 22 | 5 | 14 | 70 |
| 23 | 7 | 14 | 80 |
| 24 | 9 | 14 | 90 |
| 25 | 11 | 14 | 100 |
| 26 | 6 | 7 | 60 |
| 27 | 8 | 7 | 70 |
| 28 | 10 | 7 | 80 |
| 29 | 5 | 7 | 90 |
| 30 | 9 | 7 | 100 |

Приклад виконання завдання № 5.

Згинання з крученням

Суцільний стальний вал круглого поперечного перерізу навантажений в небезпечному перерізі згинальним  кН·м і крутним  кН·м моментами. Визначити діаметр вала з умови міцності за третьою та четвертою теоріями міцності, якщо допустиме напруження складає 110 МПа.

Р і ш е н н я

За умовою міцності		,

де  – зведене напруження;  – зведений момент, який включає в себе згинальний і крутний  моменти;  – осьовий момент опору, звідки 					.

За третьою теорією міцності

;

а за четвертою – .

кН·м.

кН·м.

Таким чином,

м;

м.

Остаточно приймаємо за третьою теорією міцності вал діаметром  мм, а за четвертою – діаметром  мм.

Завдання № 6. Структурний аналіз механізмів

Визначити ступінь рухомості механізму та провести його структурний аналіз із записом структурної формули механізму.

| № варіанта і схема | № варіанта і схема |
| --- | --- |
| 1 13 25 |  | 7 19 |  |
| 2 14 26 |  | 8 20 |  |
| 3 15 27 |  | 9 21 |  |
| 4 16 28 |  | 10 22 |  |
| 5 17 29 |  | 11 23 |  |
| 6 18 30 |  | 12 24 |  |

Приклад виконання завдання № 6.

Структурний аналіз механізмів

| Рис. 6.1 | Визначити ступінь рухомості механізму (рис. 6.1) та провести його структурний аналіз із записом структурної формули механізму. |
| --- | --- |

Р і ш е н н я

Будь-який механізм складається з початкового механізму та приєднаних до нього структурних груп Ассура. Ступінь рухомості механізму визначаємо за формулою

,

де – число рухомих ланок;  – число кінематичних (обертальних або поступальних) пар 5-го класу; – число кінематичних пар 4-го класу.

Пронумеруємо ланки механізму і вкажемо кінематичні пари, які їх з’єднують.

Рис. 6.2

Механізм має 13 рухомих ланок і одну (14-ту) нерухому, яка називається стійкою. В точках А, В, С і Д маємо по дві кінематичні пари 5-го класу, які з’єднують в

точці  А – ланки 1-10, 1-2;			точці  В – ланки 2-3, 3-4;

точці  С – ланки 6-7, 7-8;			точці  Д – ланки 8-9, 9-14.

Всі вищенаведені кінематичні пари, крім останньої, є обертальними. Пара 9-14 є поступальною. Таким чином, ; ; , оскільки відсутні кінематичні пари 4-го класу.

.

Розкладемо механізм на початковий механізм і структурні групи Ассура.

Початковий механізм складається з ведучої ланки та стійки і може мати наступні вигляди:

Рис.6.3

Ці початкові механізми є механізмами І класу і 1 порядку.

Структурні групи Ассура складаються з ланок, які з’єднуються внутрішніми та зовнішніми кінематичними парами. Клас групи Ассура вище другого визначається числом внутрішніх кінематичних пар, які утворюють так званий початковий контур, а порядок – числом зовнішніх кінематичних пар або числом їх елементів, якими група приєднується до інших груп або ланок механізму (наприклад, до ведучої ланки або стійки).

Визначивши початковий механізм, розкладання на структурні групи починаємо з найбільш віддаленої від початкового механізму групи (в нашому випадку це група 8-9). В жодній із структурних груп стійка не позначається. Стійка вказується лише в початковому механізмі. Будь-яка ланка входить до складу тільки однієї структурної групи (рис. 6.4).

| Початковий механізм | Структурні групи Ассура |
| --- | --- |
| І кл.; 1 пор. | 3 кл.; 3 пор. | 2 кл.; 2 пор. |
|  | 4 кл.; 2 пор. | 2 кл.; 2 пор. |

Рис.6.4

Складемо структурну формулу даного механізму. Вона має такий вигляд:

3 (10; 11; 12; 13)

І (1;14)

2 (2; 3)	4 (4; 5; 6; 7)	2 (8;9).

Клас механізму визначається найвищим класом групи Ассура, яка входить в його склад. Порядок механізму, як правило, не визначається. Таким чином, даний механізм є механізмом 4-го класу.

Завдання № 7. Кінематичний аналіз механізмів

Побудувати плани швидкостей та прискорень і визначити швидкість та прискорення точки К (центра ваги ланки СD), якщо відомі положення механізму, розміри його ланок, кутова швидкість  (швидкість  і прискорення ) ведучої ланки.

| Положення механізму | № варіанта | с-1 | м/с | м/с2 | град | Розміри, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 10 | – | – | 0 | 70 | 210 | 130 | 90 |
|  | 6 | -10 | – | – | 30 |  |  |  |  |
|  | 11 | 20 | – | – | 60 |  |  |  |  |
|  | 16 | -20 | – | – | 90 |  |  |  |  |
|  | 21 | 30 | – | – | 120 |  |  |  |  |
|  | 26 | -30 | – | – | 135 |  |  |  |  |
|  | 2 | – | 2 | 5 | 30 | 50 | 50 | 150 | – |
|  | 7 | – | 1 | 4 | 45 |  |  |  |  |
|  | 12 | – | 2 | 3 | 60 |  |  |  |  |
|  | 17 | – | 3 | 2 | 90 |  |  |  |  |
|  | 22 | – | 1 | 1 | 120 |  |  |  |  |
|  | 27 | – | 2 | 2 | 135 |  |  |  |  |
|  | 3 | 10 | – | – | 30 | 70 | 150 | 100 | 90 |
|  | 8 | -10 | – | – | 45 |  |  |  |  |
|  | 13 | 20 | – | – | 60 |  |  |  |  |
|  | 18 | -20 | – | – | 90 |  |  |  |  |
|  | 23 | 30 | – | – | 120 |  |  |  |  |
|  | 28 | -30 | – | – | 135 |  |  |  |  |
|  | 4 | 10 | – | – | 30 | 45 | 45 | 160 | – |
|  | 9 | -10 | – | – | 60 |  |  |  |  |
|  | 14 | 20 | – | – | 90 |  |  |  |  |
|  | 19 | -20 | – | – | 120 |  |  |  |  |
|  | 24 | 30 | – | – | 150 |  |  |  |  |
|  | 29 | -30 | – | – | 45 |  |  |  |  |
|  | 5 | – | 1 | 4 | 30 | 60 | 60 | 80 | – |
|  | 10 | – | 2 | 3 | 45 |  |  |  |  |
|  | 15 | – | 3 | 2 | 60 |  |  |  |  |
|  | 20 | – | 4 | 1 | 75 |  |  |  |  |
|  | 25 | – | 5 | 0 | 90 |  |  |  |  |
|  | 30 | – | 1 | 1 | 120 |  |  |  |  |

Приклад виконання завдання № 7.

Кінематичний аналіз механізмів

|  | Побудувати плани швидкостей та прискорень і визначити швидкість та прискорення точки К (центра ваги ланки СD), якщо відомі положення механізму (рис. 7.1), кут , розміри мм; мм; мм; мм; кутова швидкість ведучої ланки с-1. |
| --- | --- |
| Рис. 7.1 |  |

Р і ш е н н я

Будуємо план положення механізму, визначивши масштаб довжин. ммм. Приймемо для зручності побудови довжину відрізка, що відповідає ланці АВ, на плані 30 мм. Тоді

.

Оскільки , то справжній напрямок обертання ланки АВ протилежний тому, що зображений на початковій схемі (рис. 7.1). Саме цей справжній напрямок показуємо на плані положення механізму (рис. 7.2). Прономеруємо ланки механізму (рухомі – 1, 2, 3, а стійку – 4).

Для побудови плану швидкостей визначаємо швидкість точки В: ; м/с.

Виберемо масштаб швидкостей: ,

де мм – відрізок, що відповідає швидкості точки В (приймається довільно, але так, щоб значення масштабу закінчувалося на 1, 2 або 5); – полюс плану швидкостей (місце розташування всіх нерухомих точок, наприклад, точок А і D).

На плані швидкостей відкладаємо вектор, що відповідає , причому ┴АВ і має напрямок  (рис. 7.2).

Швидкість точки С визначаємо графічно із системи векторних рівнянь:

;

,

де  і  – відповідно швидкості точки С відносно точок В і D, причому ┴ВС, ┴CD, а  (швидкість нерухомої точки).

|  | План положення механізму |
| --- | --- |
|  | План швидкостей м/с; м/с; с-1; с-1 |
|  | План прискорень м/с2; м/с2; с-2; с-2 |
| Рис. 7.2 |

На плані швидкостей через точку b проводимо пряму, перпендикулярну ВС, а через полюс p – перпендикулярну CD. На перетині цих прямих знаходиться точка С, а відрізок  відповідає  (рис. 7.2). Оскільки центр ваги ланки CD знаходиться посередині відрізка CD, половина відрізка  відповідає : . мм. Отже, швидкість точки К ; м/с.

Побудову плану прискорень починаємо з визначення прискорення точки В:

,

де і – відповідно нормальна (доцентрова) і  тангенціальна (дотична) складові прискорення, причому , тобто направлена до центра обертання (до точки А), а ┴АВ.

Для встановленого режиму обертання кривошипа АВ приймаємо . Оскільки , то і . Отже,

м/с2.

Масштаб прискорень ,

де мм – відрізок,що відповідає прискоренню точки В, – полюс плану прискорень, тобто місце розташування всіх нерухомих точок, наприклад, точок А і D.

Прискорення точки С визначаємо графічно із системи векторних рівнянь:

;

,

де і – відповідно прискорення точки С відносно точок В і D, причому , оскільки точка D є нерухомою; ┴ВС; ┴СD, а нормальні складові прискорень ║ ВС та ║ СD і направлені до центра обертання (рис. 7.2):

;	.

Кутові швидкості обертання 2-ої та 3-ої ланок визначаємо із рівнянь

; с-1; де мм;

; с-1; де мм.

Таким чином,

м/с2;	 м/с2.

Цим нормальним складовим прискорень відповідають наступні відрізки на плані прискорень:

;	мм;

;	мм.

На плані прискорень через точку  проводимо пряму, паралельну ланці ВС і на цій прямій відкладаємо вектор  в напрямку , а через точку  – пряму, перпендикулярну ВС. З полюса  відкладаємо вектор , паралельний ланці CD в напрямку , а через точку  – пряму, перпендикулярну CD. На перетині цих двох перпендикулярів знаходиться точка , а посередині відрізка  – точка (рис. 7.2). Прискорення точки К дорівнює

; де мм;

м/с2.

Кутові прискорення обертання 2-ої та 3-ої ланок визначаємо за відповідними тангенціальними складовими  прискорень і :

; с-2; де мм;

; с-2; де мм.

Напрямки кутових прискорень ланок визначаємо за напрямками відповідних тангенціальних складових прискорень (рис. 7.2). Таким чином, 2-га ланка обертається з прискоренням, а 3-тя – з уповільненням.

Література

Основна:

1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988.–640 с.

2. Беляев И.М. Сопротивление материалов. – 15-е изд., перераб. – М.: Наука, 1976.– 608 с.

3. Дарков Д.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов: Учебник для техн. вузов. – 5-е изд., перераб. и  доп. – М.: Высшая школа, 1989. – 624 с.

4. Заблонский К.И., Белоконев Н.М., Щекин Б.М. Теория механизмов и машин: Учебник для техн. вузов.– К.: Выща школа, 1989.– 376 с.

5. Оберніхін С.А., Рудськой В.Д., Гедвило О.І. Опір матеріалів: Лабораторні роботи. – К.: Вища школа, 1983.– 79 с.

6. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища школа, 1993.– 558 с.

7. Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Е.С. Опір матеріалів: Підручник / За ред. Г.С. Писаренка.– К.: Вища школа, 1993.– 655 с.

Додаткова:

8. Барданов Ю.М. Курс сопротивления материалов в структурно- логических схемах: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988.– 215 с.

9. Винокуров Е.Ф., Петрович А.Г., Шевчук Л.И. Сопротивление материалов: Расчетно-проектировочные работы.– Минск: Вышэйшая школа, 1987. – 227 с.

10. Иосилевич Г.Б., Лебедев П.А., Стреляев В.С. Прикладная механика: Для студентов вузов. – М.: Машиностроение, 1985.–576 с.

11. Кинасошвили Р.С. Сопротивление материалов: Краткий учебник / Под ред А.С. Вольмира.–11-е изд.–М.: 1975.–384 с.

12. Кореняко О.С. Теорія механізмів і машин. Навчальний посібник / За ред. М.К. Афанасьєва. – К.: Вища школа, 1987.– 206 с.

13. Обозовский Б.А., Ханин С.Е. Сопротивление материалов в примерах и задачах: Учебное пособие. – 3-е изд., стереотипное.– Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1971. – 384 с.

14. Опір матеріалів: Збірник індивідуальних завдань з прикладами розв’язування задач для самостійної роботи студентів спеціальності „Трудове навчання (технічна праця)” / Укл. Ю.В.Калязін, Є.Я. Прасолов, А.М. Хлопов. – Полтава: Полтавський державний педагогічний університет, 2005.– 28 с.

15. Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. Справочник по сопротивлению материалов / Отв. ред. Г.С. Писаренко. – К.: Наукова думка, 1988.– 736 с.

16. Піскунов В.Г., Присяжнюк В.К. Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності: У 2-х ч., 5 кн. – Ч.1, кн. 1. Загальні основи курсу: Підручник / За ред. В.Г. Піскунова. – К.: Вища школа, 1994.– 204 с.

17. Терегулов И.Г. Сопротивление материалов и основы теории упругости и пластичности: Учебник для студентов вузов. – М.: Высшая школа, 1984. – 472 с.

18. Цурпал И.А., Барабан И.П., Швайко В.М. Сопротивление материалов: Лабораторные работы. Учебное пособие для вузов.– 2-е изд., перераб. и доп.–К.: Выща школа,1988. – 245 с.